## Slide 1: 多周期MIPS CPU 微程序控制器实验
谭志虎 stan@hust.edu.cn
2018-11
Notes: 同学们好，下面我们简单介绍一下32位ALU设计实验的内容

## Slide 2: 实验目的
掌握多周期MIPS CPU设计原理
掌握微程序控制器设计的基本原理
利用微程序控制器的设计实现多周期MIPS处理器
主要任务
  绘制多周期MIPS CPU数据通路
  实现微程序控制器
  测试联调
Notes: 本实验的目的是帮助大家掌握。。。。。理解。。。。
要求大家熟悉掌握logisim中各种运算组件的使用，熟悉多路选择器的使用，最终能在logisim平台中设计32位ALU，
注意实验中进制使用Logisim自带的加法器和减法器，要求利用前面实验完成的32位加法器以及其他内置的运算组件设计实现。

## Slide 3: 核心指令集8条 （可实现内存区域冒泡排序）
# | MIPS指令 | RTL功能描述
1 | add $rd,$rs,$rt | R[$rd]←R[$rs]+R[$rt] 溢出时产生异常，且不修改R[$rd]
2 | slt $rd,$rs,$rt | R[$rd]←R[$rs]<R[$rt] 小于置1，有符号比较
3 | addi $rt,$rs,imm | R[$rt]←R[$rs]+SignExt16b(imm) 溢出产生异常
4 | lw $rt,imm($rs) | R[$rt]←Mem4B(R[$rs]+SignExt16b(imm))
5 | sw $rt,imm($rs) | Mem4B(R[$rs]+SignExt16b(imm))←R[$rt]
6 | beq $rs,$rt,imm | if(R[$rs] = R[$rt]) PC ← PC + SignExt18b({imm, 00})
7 | bne $rs,$rt,imm | if(R[$rs] != R[$rt]) PC ← PC + SignExt18b({imm, 00})
8 | syscall | 系统调用，这里用于停机

## Slide 4: 多周期MIPS CPU数据通路参考
ALU
EN
CLK
31:26
5:0
0
1
Addr
Instr
Data
15:0
15:11
20:16
25:21
Sign Extend
R1#
R2#
W#
WD
WE
R1
R2
Register
File
A
B
SignImm
4
<<2
SrcA
SrcB
Equal
AluResult
C
Aluout
EN
控 制 器
Func
Op
0
1
rs
rt
rd
CLK
CLK
CLK
CLK
CLK
CLK
IR
DR
IorD
IRWrite
MemWrite
PCWrite
Branch
PCSrc
AluOp
ALUSrcB
ALUSrcA
RegWrite
PCEn
RegDst
MemtoReg
PC
00
01
10
11
0
1
0
1
0
1
WE
RD
A
Memory
WD
CLK

## Slide 5: 步骤1：构建多周期MIPS CPU数据通路
在MIPS多周期CPU（微程序）子电路中，利用如下组件构建CPU数据通路
  PC、MEM、IR、DR、RegFile、ALU、Controller

## Slide 6: 步骤2：设计微程序控制器
输入信号
  指令字Opcode，Func字段（12位）
  时钟信号、复位信号
输出信号
  多路选择器选择信号
  内存访问控制信号
  寄存器写使能信号
  运算器控制信号、指令译码信号

## Slide 7: 控制信号功能说明 （8条核心指令集）
# | 控制信号 | 信号说明 | 产生条件
1 | PCWrite | PC写使能控制 | 取指令周期，分支指令执行
2 | IorD | 指令还是数据 | 0表示指令，1表示数据
3 | IRwrite | 指令寄存器写使能 | 高电平有效
4 | MemWrite | 写内存控制信号 | sw指令
5 | MemRead | 读内存控制信号 | lw指令 取指令
6 | Beq | Beq指令译码信号 | Beq指令
7 | Bne | Bne指令译码信号 | Bne指令
8 | PcSrc | PC输入来源 | 顺序寻址还是跳跃寻址
9 | AluOP | 运算器操作控制符 4位 | ALU_Control控制，00加，01减，10由Funct定
10 | AluSrcA | 运算器第一输入选择 | 
11 | AluSrcB | 运算器第二输入选择 | Lw指令，sw指令，addi
12 | RegWrite | 寄存器写使能控制信号 | 寄存器写回信号
13 | RegDst | 写入寄存器选择控制信号 | R型指令
14 | MemToReg | 写入寄存器的数据来自存储器 | lw指令

## Slide 8: 构建指令状态变换图
一个状态对应一个时钟周期
一个状态对应一条微指令
状态值对应微指令地址
Immediate
Immediate

## Slide 9: 根据状态图构建微程序
状态值微指令地址
不同状态  微控制信号、P字段设置、下址字段  微指令  微程序
微指令、微程序自动生成 Excel表格

## Slide 10: 完善控制器内部逻辑
打开 CPU.circ 打开多周期微程序控制器电路
首先完成如下电路逻辑： 指令译码、ALU控制

## Slide 11: 微程序控制器内部架构
译码阶段地址转移逻辑
下址字段逻辑
微指令
载入微程序，设计地址转移逻辑

## Slide 12: 实现微程序地址转移逻辑
构建真值表  自动生成逻辑表达式  Logisim自动生成组合逻辑
完成蓝色框中的地址
微程序地址转移逻辑 自动生成Excel表格

## Slide 13: 由真值表自动生成表达式  自动生成电路
在Excel中逐一筛选各输出值为1的情况，复制所有最小项表达式
利用Logisim的分析电路功能 Project  Analyze Circuit
分析 微程序地址转移逻辑 子电路，输入表达式自动生成电路
微程序地址转移逻辑 自动生成Excel表格

## Slide 14: 步骤3：CPU测试
在指令存储器中载入排序程序sort.hex
时钟自动仿真，Windows： Ctrl+k Mac: command+k 运行程序
程序停机后，查看数据存储器中排序情况，有符号降序排列

## Slide 15
谭志虎 stan@hust.edu.cn
扫码下载